| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 建设项目概况 | 公众参与情况 | 相关环保措施承诺 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产55万套LED灯生产项目 | 宁海县前童镇大郑工业园1号 | 宁海怡凡工艺品有限公司 | 宁海怡凡工艺品有限公司位于宁海县前童镇大郑工业园1号，主要生产LED灯，生产原材料主要为塑料新料PP，以及外购组装配件，设备为注塑机、破碎机、搅拌机等，生产工艺为破碎搅拌、注塑成型、组装等，建成后形成年产55万套LED灯的生产能力。 | 无 | 业主承诺按照环评要求落实好各项污染防治措施。 | 废气：本项目废气主要为破碎搅拌粉尘、烘料粉尘、注塑废气和焊接烟尘。破碎搅拌粉尘要求企业密闭作业，作业结束一段时间后再开盖；烘料粉尘要求企业加强车间通排风；注塑废气要求企业注塑机出气口设置集气罩收集后通过不低于15m高排气筒排放；焊接烟尘要求企业加强车间通排风。 废水：本项目排水采用雨污分流制。本项目废水主要为冷却水和生活污水。冷却水循环使用不外排，定期添加新鲜用水即可，因此，只有生活污水排放，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准后排入市政污水管网，纳管排放至宁海县城南污水处理厂处理达标排放。 噪声：① 在选购设备时，应优先考虑低耗、低噪声设备。② 合理布局各机械设备，设备摆放尽量往车间中央靠；③ 在布置设备时，在设备底部安装减震垫；生产时尽量保证车间门关闭；④ 加强设备设施的维护和保养，确保设备设施的正常运行。 固废：本项目运行后产生的一般废包装材料由资源回收公司回收利用；废油桶和废液压油属于危险废物，委托有资质单位处理；生活垃圾需分类收集，防风吹、雨淋和日晒，防止虫、蝇滋生，由环卫部门定期清运并统一集中处理。 |